MADEN İŞYERLERİNDE İGU SINAV SORULARI

Sorular aşağıda verilmiştir. Doğru cevap kırmızı renk ile sorunun altında verilmiştir.

- Yeraltı maden ocaklarında yapılan havalandırma ile ilgili yanlış olan ifade hangisidir.

a) Sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması için yapılır.

b) Ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altında

tutulması  için yapılır.

c) Yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerlerde sadece oksijen değerlerinde önemli bir düşme olduğunda havalandırma derhal hızlandırılır.

d) Kullanılan çalışma yöntemi ve çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalışma

şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması için yapılır.

Cevap:c  (Havalandırma sadece oksijen değerlerinde düşme olduğunda değil, a, b, d şıklarında belirtilen durumlarda da yapılır.)

- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli

çalışanların ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri

biçimde yapılan yuvalardır.

b) Lağım: Taş içerisinde sürülen galeridir.

c) Röset: Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan

bağlantı yerleridir.

d) Baraj: Yeraltında sadece su baskınlarını  önleyici engellerdir.

Cevap:d (Çünkü yeraltı madenlerinde baraj yangın,  su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleridir.)

- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tahkimat, planlara ve yazılı talimatlara uygun olarak yapılır ve bu talimatlar

sorumlu kişilerin rapor defterinde bulundurulur.

b) Yeraltı maden ocaklarında açık tutulması gereken her yerde tavan kendini taşıyacak

kadar sağlam olmadıkça tahkimat yapılması zorunludur.

c) Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise ayak arkası, tavan

veya yanlarda meydana gelen boşluklar doldurulmaz.

d) Galeriler zeminin sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından düzenli olarak kontrol edilir

ve tahkimatların bakımı düzenli olarak yapılır.

Cevap:C: (Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise ayak arkası, tavan  veya yanlarda meydana gelen boşluklar sıkıca doldurulur ve diğer sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.)

- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bütün grizulu ocakların, havalandırma planında tespit edilen istasyonlarında, en

geç 10 günde bir gerekli ölçümler yapılır. Hava akımını etkileyecek bir değişikliğin olması durumunda gerekli ölçümler yenilenir.

b) Tali havalandırma sadece ana havalandırma akışı ile bağlantısı bulunan, ilerleme

çalışmaları ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanır. Üretim yapılan yerlerde sadece çalışanların sağlık ve güvenliği için yeterli ek tedbirler alınması şartıyla tali havalandırma yapılabilir. Tali havalandırmada kısa devreyi önleyecek tedbirler alınır.

c) Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Eğimi hiçbir kısımda % 5’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.

d) Aynı hava akımı üzerinde bulunan ve aynı anda çalışılan yerlerin sayısı, hava

miktarına ve grizu çıkışına göre düzenlenir. Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve

damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez.

Cevap C:(Çünkü, eğimi hiçbir kısımda %10’u geçmeyen herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.)

- Sağlık ve güvenlik dokümanında yer alması gereken hususlardan olmayan hangisidir?

a) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere

risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

b) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu

Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.

c) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve

bakımının yapılması.

d)İşletme izni için gerekli dokümanların birer nüshası.

Cevap d: Çünki, İşletme izni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli olan belgedir ve maden işleri Genel Müdürlüğünce verilir, İşgüvenliği ile ilgili bir belge değildir).

- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

b)Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı % 1’in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse % 1’in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz.

c)Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi veya ferdi oksijen kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde kullanır.

d)Yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana getirecek miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler tozlu ocak  kabul edilir.

Cevap:d (Çünkü, yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana getirecek miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu ocaklar  tozlu ocak değil grizulu ocak kabul edilir.)

- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Patlayıcı maddelerin ve ateşleyicilerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sadece teknik nezaretçi tarafından yapılır.

b)İşletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri yeterlilik belgesine sahip ateşleyicilerden başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmemelidir.

c)Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka bir madde konulamaz. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz.

d)Ateşleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurur. Ateşleyicinin vücudundaki statik elektriğin boşaltılması için gerekli tedbirler alınır. Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 10 kilogramı geçemez.

Cevap: a  (Çünkü, Patlayıcı maddelerin ve ateşleyicilerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sadece bu konuda yetkili ve ehil kişiler (ateşleyiciler) tarafından yapılır.

- Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az ….., fitil veya benzeri ateşlemede …….  geçmeden ve ………… tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez. Lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde, ortamın güvenliği sağlanıncaya kadar ateşleme alanına kimse giremez. Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az………. yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?

a)60 dakika/ 5 dakika/ yetkili kimseler/50 santimetre

b) 5 dakika/ 30 dakika/ yetkili kimseler/50 santimetre

c) 5 dakika/ 60 dakika/ yetkili kimseler/30 santimetre

d) 10 dakika/30 dakika/ yetkili kimseler/30 santimetre

Cevap:C

- Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir ……istasyonu kurulur. Ancak, ……en çok…. olan alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı işyerinin çeşitli ocakları için de geçerlidir. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim giderlerini, ……..sayısına göre aralarında paylaşırlar.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi/hangileri gelmelidir?

a)İlk yardım /çapı/ 5 kilometre /çalıştırdıkları çalışanların

b)İlk yardım /çapı/ 50 kilometre /çalıştırdıkları çalışanların

c)Kurtarma /yarıçapı/ 50 kilometre /çalıştırdıkları çalışanların

d)Kurtarma /yarıçapı/ 50 kilometre /çalıştırdıkları ekipman

Cevap:c

- Yerüstü (açık) maden işyerlerinde meydana geliş sıklığı ve çokluğuna göre en çok oluşan kaza türü aşağıdakilerden hangisidir?

  - Su baskınları,

  - Patlatma kazaları,

  - Şev kayması (heyelan), basamaklardan kitle, blok veya parça düşmesi,

  - Taşıma işlerinde ezilme, sıkışma, çarpılma, çarpışma, devrilme, vb.,

CEVAP : c

- Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - Lağım, taş içerisinde sürülen galeriyi tanımlar,

  - Lağım kömür içerisinde sürülen galeriyi tanımlar,

  - Baca, maden içerisinde sürülen galeriyi tanımlar,

  - Nefeslik, ocak havasının giriş ve çıkış yolunu tanımlar,

CEVAP : b   Çünkü kömür içerisinde sürülen galeriye baca denir.

- Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - Açık işletme, yeryüzündeki işletmeleri tanımlar,

  - Dekapaj, açık işletmede kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını tanımlar,

  - Askıya almak, açık işletmede kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını tanımlar,

  - Kademe, açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerini tanımlar.

CEVAP : c

- Yeraltı kömür madenleri ile ilgili olarak aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - Baraj, yeraltında yangın, su, zararlı gazlar ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri tanımlar,

  - Alev sızdırmaz aygıt, aygıt içine girebilecek grizunun patlaması halinde hasara uğramaksızın, alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür tozunun tutuşmasını ya da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış aygıtı tanımlar,

  - Grizu, metan gazının havayla karışımını tanımlar,

  - Grizu, karbonmonoksit gazının havayla karışımını tanımlar,

CEVAP : d

- Yeraltı madenlerindeki zararlı gazlar ile ilgili olarak aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - Havasında %19’dan az oksijen bulunan yerlerde çalışılamaz,

  - Havasında %2’den çok metan bulunan yerlerde çalışılamaz,

  - Havasında %1’den çok metan bulunan yerlerde delik doldurulabilir ve patlatma yapılabilir,

  - Havasında %0,5’den çok karbondioksit bulunan yerlerde çalışılamaz,

CEVAP : c      Yönetmeliğe göre havasında %1’den çok metan olan yerlerde deliklere patlayıcı madde doldurulamaz ve patlatma yapılamaz.

- Yeraltı maden ocaklarında tahkimat ile ilgili olarak aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür vb maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Bu sırada, yıkılma ve düşme tehlikesi bulunan askıdaki bütün maddeler düşürülür veya tahkimatla düşmeleri önlenir.

  - Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa bunlar sıkıca doldurulur ve sıkıştırılır,

  - Tahkimat,  işin özelliğine göre belirlenecek teknik esasları kapsayan yönergeye uygun olarak yapılacaktır,

  - Bu tahkimat, Daimi nezaretçilerin, işin özelliğine göre belirleyeceği teknik esasları kapsayan yönergeye uygun olarak yapılacaktır,

CEVAP : d   Ocaklarda tahkimat yönergesi, havalandırma yönergesi, taşıma yönergesi gibi yönergeleri, ocağın teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından ve İSG önlemlerinin alınmasından sorumlu olan iş güvenliği tarafından hazırlanır.

- Yeraltı maden işletmelerinde tahkimat ile ilgili olarak aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

  - İşveren, tahkimat için yeterli ve uygun malzemeyi sağlamaktan sorumludur.

  - Daimi nezaretçi tahkimat malzemesini işyerlerinde gerektiğinde kolaylıkla yararlanılabilecek biçimde sürekli olarak hazır bulundurmaktan sorumludur.

  - İşçiler, çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak önlemleri alırlar.

  - Nezaretçiler, çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak önlemleri alırlar.

CEVAP : c      Her işçi tahkimattan sorumlu değildir, sadece tahkimat işi ile görevlendirilen usta işçiler, nezaretçilerin kendilerine verdikleri tahkimatla ilgili görevleri, verilen talimata göre yaparlar.

- Yeraltı maden işletmelerinde göçük oluşmasına, kavlak veya parça düşmesi meydana gelmesine yolaçan aşağıdaki sebeplerden hangisi doğrudur?

  - Hiç tahkimat yapılmamış olması veya uygun malzeme kullanılarak yeterli tahkimat yapılmamış olması,

  - Tahkimat yapılmış olsa da, tahkimat ile galeri veya baca tavan ve duvarları arasına yeterli kama konulmamış olması,

  - Kavlak kontrolu yapılmaması veya yetersiz yapılması, arına kapak tutulmaması veya yetersiz kapak tutulması,

  - Hepsi.

CEVAP : d

- Yerüstü maden işletmelerinde şev kayması(heyelan), kitle ve blok kayması veya parça düşmesi meydana gelmemesi için yapılan analizde, aşağıda verilen parametrelerden hangisinin dikkate alınması en az önemlidir?

  - Her kademeye ve genel şeve verilecek en çok yükseklik,

  - Her kademeye ve genel şeve verilecek en çok açı,

  - Güvenle çalışmaya olanak verecek kademe düzlüğü genişliği,

  - Çalışılan yerin özelliği, jeolojik ve tektonik yapısı ve kaya zeminin dayanımı, su durumu vb.,

CEVAP : c

- Yerüstü maden ocaklarında şev, kitle ve blok kayması tehlikesi bakımından aşağıda verilen  maddelerinden hangisi doğrudur?

  - Kademe diplerinde işçilerin yemek yemeleri, dinlenmeleri, patlayıcı maddeleri ve sandıklarını koymaları yasaktır.

  - Ateşlemelerden ve donmaları izleyen arazi gevşemesi, kar, yağmur vb doğal olaylardan sonra, yeniden işe başlamalarda, kademe yüzleri ve çevresi, bu işe ayrılmış deneyimli işçiler tarafından yukarıdan başlanıp aşağıya doğru sürdürülmek suretiyle çatlak sökümü yapılarak temizlenir,

  - Kazı ya da lağımlarla (patlamalarla) oyularak kademe alınlarının askıya alınması (ters ıskarpa) suretiyle çalışılması yasaktır,

  - Hepsi.

CEVAP : d

- Yeraltı maden ocaklarında demiryolu ile taşıma işleri sırasında meydana gelen kaza riskleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  - Lokomotif ve vagonların yoldan çıkması ve tekrar yola konulmaları işleri,

  - Kancacılar veya manevracıların, kancalama veya kanca kesme işleri sırasında vagonlar arasında kalması, sıkışması,

  - İnsan gücü ile vagon sürme işi sırasında vagon elciğinden tutmama, vagon gövdesini tutmakta olan el üzerine tavandan blok veya parça düşmesi, işçilerin vagonları el ile sürmeleri halinde, arabalar arasında en az 15 metre uzaklık bırakılmaması,

  - Hepsi.

CEVAP : d

- Yeraltı maden ocaklarında desandrede (eğimli yeraltı yollarında) varagel ile yapılan taşıma işleri sırasında kaza meydana gelmemesi için alınacak bazı tedbirler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  - Vinç ve varagellere, ancak taşıma durdurulduğu zaman ve vinççinin ya da saççının izni alınarak girilir.

  - Varagel ve vinç yollarında, yolların yan duvarlarında 50 metre aralıklarla en az iki kişinin sığınabileceği CEP bulunması halinde taşıma sırasında varagel yollarına girilebilir.

  - Vinç ve varagellerin dip ve başlarıyla ara katlar arasında yönergeye uygun işaretler vermeye yarayacak özel bir işaretleşme düzeni bulundurulur.

  - Varagel ve vinç başlarında ve ara katlarda, halat kopması, kanca kesilmesi vb sebepli araba kaçmalarına engel olacak karakol veya durdurucu düzen kurulması zorunludur.

CEVAP : b   Yanlış, Çünkü, halat kopması, kanca çıkması vb durumunda kaçan arabaların devrilmesi, kontrolsüz biçimde meyil aşağı yuvarlanması ve işçilere çarpması riski olduğundan taşıma sırasında meyilli yollara girilmez.

- Yerüstü maden ocaklarında kamyon ile taşıma işleri sırasında meydana gelen kazalar ile ilgili olarak aşağıda verilen kaza sebeplerinden hangisi doğrudur?

  - Aşırı hız, yolun bakımsız ve kaygan olması, trafik uyarı levhaları konulmaması, uyarı levhalarına şoför ve operatörlerin uymaması vb sebeplerle kamyonların çarpışması yoldan çıkması veya devrilmeleri, taşıt yollarına yaya girişinin önlenmemesi,

  - Kademe veya şev altında ve yakınında yükleme sırasını bekleyen kamyonların üzerine  kitle veya blok kayması veya düşmesi sonucunda oluşan can ve mal kayıpları,

  - Dekapaj (hafriyat) malzemesi döküm yerlerinde (harmanlarda) manevracı bulundurulmaması, kamyonların geri manevrası sırasında şev kenarına fazla yaklaşmasının set vb yapılarak engellenmemesi, şev kenarına çok yaklaşan kamyonun damperi üzerine devrilmesi (ters dönmesi),

  - Hepsi.

CEVAP : d

- Yeraltı maden ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlike yaratabilecek olan, patlatma ile ilgili hatalı ya da yanlış işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  - Üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun ve yeterli bir patlatma yönergesi hazırlanmış olması,

  - Yönergenin ateşleyicilere ve patlatma ekibinde bulunan yardımcı işçilere öğretilmemiş olması,

  - Yönergenin ateşleyicilere ve patlatma ekibinde bulunan yardımcı işçilere tebliğ ve ilan edilmiş olması,

  - Patlatma yerine yakın, patlatma işleminden olumsuz etkilenebilecek yerlerde görevli kişilerin ve araçların uzaklaştırılmış olması ve patlatma yerine açılan galeri ve yol ağızlarına nöbetçiler konularak çevre güvenliğinin sağlanmış bulunması.

CEVAP : b

- Yerüstü veya yeraltı maden işletmelerinde patlatma ile ilgili, aşağıda verilen işlemlerden hangisi hatalıdır?

  - Uygun patlatma tasarımı yapılmış olması,

  - Patlatma deliklerinin tasarıma uygun delinmiş ve patlayıcı ile doldurulmuş olması,

  - Patlatma deliklerinin ağız kesimine yeterli sıkılama yapılmış bulunması,

  - Patlatma sonrasında patlamamış patlayıcı maddeler kalıp kalmadığının ateşleyici tarafından kontrol edilmemesi veya yetersiz kontrol sebebiyle saptanamamış olması,

CEVAP : d

- Yerüstü veya yeraltı maden işletmelerinde elektrikli kapsüller ile yapılan patlatmalarda patlatma ile ilgili aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlıştır?

  - Deliklere konulan kapsüllerin ve devre bağlantısının kontrolünde patlatma işleri için özel üretilmiş cihaz kullanılması,

  - Elekrikli kapsüller arasında en çok +/- 0,25 Ohm direnç bulunması,

  - Elekrikli kapsüller arasında en az +/- 0,25 Ohm direnç bulunması,

  - Uygun ateşleme cihazı (manyeto) kullanılması.

CEVAP : c

- Yeraltı maden işletmelerinde yapılan patlatmalarla ilgili olarak tehlike doğurabilecek ve aşağıda verilmiş bulunan işlemlerden hangisi sakıncalıdır?

  - Önceden patlamadan kalmış patlayıcı madde deliklerinin (lağımların) oyulmaması, derinleştirilmemesi, bunlara paralel ve 30 cm’den daha yakın yeni delik delinmemesi,

  - Patlatma yapılan galeriye erken girilmesi ve zararlı gazların etkisinde kalınması,

  - Elektrikli kapsül kullanılıyorsa; statik elektrik, zeminde kaçak elektirk gibi tehlikelere özen gösterilmesi, ölçlmesi ve giderilmesi

  - Uygun sığınağa veya cebe saklandıktan sonra ateşleme yapılması,

CEVAP : b

- Aşağıda verilenlerden hangisi; patlayıcı maddelerin taşınması, depolanması veya kullanımı sırasında tehlike yaratmaz?

  - Patlayıcıların darbe ve çarpmaya maruz bırakılması ya da düşürülmesi,

  - Patlayıcıların şok etkisinde bırakılması,

  - Patlayıcıların yüksek ısı etkisinde bırakılmaması,

  - Patlayıcıların veya patlayıcı madde kolilerinin sürtünmesine sebep olunması,

CEVAP : c

- Madenlerde çalışan işçilerde meslek hastalığı oluşması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  - Yeraltında uzun yıllar ve yetersiz hava koşulları altında çalışan, ayrıca kendilerine kişisel koruyucu donanım verilmemiş işçilerde, taş ve kömür tozunun akciğerlerde birikmesi sonucu oluşan hastalığa meslek hastalığı denir,

  - Erken tanı ve işçinin kötü çalışma ortamından uzaklaştırılması halinde, hastalığı oluşturan sebep sonuç ilişkisi kesilir,

  - Meslek hastalığı, hiçbir zaman kendiliğinden ilerleyici bir karektere sahip değildir,

  - Meslek hastalığı oluşmasını önlemek için, delik delme işlemi sırasında su kullanılması, işçilere toz maskesi verilmesi, yeraltı maden ortamının yeterince havalandırılması, toz birikiminin önlenmesi veya konsantrasyonun limitlerin altına düşürülmesi, işçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması.

CEVAP : c